Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr sprawy PBWR-0315/ 1 /10

na:

„dostawę i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych

dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Łańcucie

Regały jezdne

3 regały jezdne, dwustronne do pomieszczenia magazynu Biblioteki o wymiarach:

3 000 (1000  x 3)  x  2 500  x  500 (2  x  250) mm

długość półki              -           3.000 mm podzielona na trzy segmenty: po 1000  mm każdy

wysokość regału 	-	2 500 mm

głębokość półki          -           500 mm (2 x 250) – ściany działowe wzmocnienie krzyżowe  (stężenia)

obciążenie pojedynczej półki  -	   nie mniej niż 80 kg

grubość półki              -           25 mm

liczba półek                -           6 półek ruchomych regulowanych co 20 mm + półka dolna + kryjący wierzch

kolor              -	RAL 7035 . Farba odporna na ścieranie i zadrapania,   nieszkodliwa dla zdrowia i obojętna dla środowiska.

6 regałów jezdnych, dwustronnych do pomieszczenia magazynu Biblioteki o wymiarach:

5 000 (1000  x 5)  x  2 500  x  500 (2  x  250) mm

długość półki              -          5 000 mm podzielona na pięć segmentów: po 1000  mm każdy

wysokość regału 	-	2 500 mm

głębokość półki          -           500 mm (2 x 250) – ściany działowe wzmocnienie krzyżowe  (stężenia)

obciążenie pojedynczej półki  -	   nie mniej niż 80 kg

grubość półki              -           25 mm

liczba półek                -           6 półek ruchomych regulowanych co 20 mm + półka dolna + kryjący wierzch

kolor              -	RAL 7035 . Farba odporna na ścieranie i zadrapania,   nieszkodliwa dla zdrowia i obojętna dla środowiska.

Regały stacjonarne

1 regał stacjonarny, dwustronny do pomieszczenia magazynu Biblioteki o wymiarach:

5 000 (1000  x 5)  x  2 500  x  500 (2  x  250) mm

długość półki              -           5.000 mm podzielona na pięć segmentów: po 1000  mm każdy

wysokość regału 	-	2 500 mm

głębokość półki          -           500 mm (2 x 250) – ściany działowe wzmocnienie krzyżowe  (stężenia)

obciążenie pojedynczej półki  -	   nie mniej niż 80 kg

grubość półki              -           25 mm

liczba półek                -           6 półek ruchomych regulowanych co 20 mm + półka dolna + kryjący wierzch

kolor              -	RAL 7035 . Farba odporna na ścieranie i zadrapania,   nieszkodliwa dla zdrowia i obojętna dla środowiska.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Sędziszowie Małopolskim

Regały jezdne

15 regałów jezdnych, dwustronnych do pomieszczenia magazynu Biblioteki o wymiarach:

3 200 (1000 +1000+ 1200)  x  2 500  x  500 (2  x  250) mm

długość półki              -           3200 mm podzielona na trzy segmenty: 1000 mm + 1000 mm + 1200 mm

wysokość regału 	-	2500 mm

głębokość półki          -           500 mm (2 x 250) – ściany działowe wzmocnienie krzyżowe  (stężenia)

obciążenie pojedynczej półki  -	   nie mniej niż 80 kg

grubość półki              -           25 mm

liczba półek                -           6 półek ruchomych regulowanych co 20 mm + półka dolna + kryjący wierzch

kolor              -	RAL 7035 . Farba odporna na ścieranie i zadrapania,   nieszkodliwa dla zdrowia i obojętna dla środowiska.

Regały stacjonarne

1 regał stacjonarny, dwustronny do pomieszczenia magazynu Biblioteki o wymiarach:

3200 (1000  +1000+1200)  x  2 500  x  500 (2  x  250) mm

długość półki              -           3200 mm podzielona na trzy segmenty: 1000 mm + 1000 mm + 1200 mm

wysokość regału 	-	2 500 mm

głębokość półki          -           500 mm (2 x 250) – ściany działowe wzmocnienie krzyżowe  (stężenia)

obciążenie pojedynczej półki  -	   nie mniej niż 80 kg

grubość półki              -           25 mm

liczba półek                -           6 półek ruchomych regulowanych co 20 mm + półka dolna + kryjący wierzch

kolor              -	RAL 7035 . Farba odporna na ścieranie i zadrapania,   nieszkodliwa dla zdrowia i obojętna dla środowiska.

Opis techniczny dla regałów przejezdnych do magazynów Biblioteki:

Regały mają być wykonane ze stali zimnowalcowanej. Elementy stalowe regałów powinny być  fosforanowane i malowane proszkowo farbą epoksydową w kolorze R A L 7035  (popielaty jasny), odporną na ścieranie i zadrapania, nieszkodliwą dla zdrowia i obojętną dla środowiska.

Wszystkie elementy regałów (podstawy jezdne, profile ścian bocznych, paneli i półek) mają być pozbawione jakichkolwiek ostrych kantów i krawędzi.

Regały przetacza się po szynach leżących na podłożu. Szyny  nie powinny być mocowane na stałe,a jedynie układane na istniejącej podłodze.  Szyny jezdne powinny posiadać  obustronnie, w płaszczyźnie  posadzki, najazdy, celem ułatwienia przejścia i przejazdu.

Regały powinny być poziomowane za pomocą podkładek dystansowych, umieszczonych  między szynami, a istniejącym podłożem. Szyny  winny być wykonane z profili stalowych, walcowanych, pełnych, zabezpieczonych antykorozyjnie cynkowaniem.

Podstawy jezdne muszą być  wykonane z odpowiednio wygiętej blachy stalowej o grubości 2,0 mm i przesuwać  się na metalowych, łożyskowanych kołach wykonanych, ze względu na cichobieżność  ze stali. Napęd ma stanowić mechanizm  łańcuchowy z trójramiennym pokrętłem i blokadą przesuwu. Konstrukcja podstaw jezdnych ma likwidować wspornikowe wystawanie ram regałów poza koła jezdne (w płaszczyźnie wzdłużnej regału jezdnego).

Ściany boczne regałów powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm kilkakrotnie przegiętej, z wykonaną perforacją do umieszczania zaczepów półek. Powinny być podparte parą łożyskowanych kół jezdnych. Półki powinny być wykonane  z blachy stalowej o grubości 0,8 mm.  Półka ma być trzykrotnie wygięta na swojej dłuższej krawędzi i jednokrotnie wygięta na krawędzi krótszej, w celu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości. Konstrukcja półki ma zabezpieczać zbiory przed przesuwaniem się i wzajemnym przenikaniem. Wzdłuż tylnego brzegu półki znajdować się ma przegroda eliminująca to zjawisko.

Półki mają być zaczepione na zaczepach (nie śrubowane), demontowane bez użycia narzędzi. Zmiana poziomu półki powinna odbywać się poprzez ręczne przełożenie zaczepów w inne otwory. Ustawienie półek można regulować co 20 mm.

Ostatnia górna półka powinna być  śrubowana. Ściany działowe wzmacniane krzyżowo (stężenia).

Między regałami powinny  znajdować się odboje, uniemożliwiające po całkowitym zsunięciu regałów zmiażdżenie dłoni. Konstrukcja regałów i sposób ich działania ma zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikowi systemu i pracownikom obsługi. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów powinny  być pozbawione ostrych  krawędzi.

Każdy regał ma mieć blokadę, która ma zapobiegać  przypadkowemu zsunięciu się regałów, a płaszczyzna  ramy  i płaszczyzna toru  mają gwarantować  konstrukcyjnie zabezpieczenie przed wywróceniem się regału w czasie jazdy.

Na ścianie frontowej regału należy umocować tabliczkę opisową.

Opis techniczny regałów stacjonarnych do magazynu Biblioteki:

Regał powinien być wykonany z blachy stalowej zimnowalcowanej. Słupy regału perforowane umożliwiające regulację odstępu miedzy półkami co 20 mm. Regał winien  posiadać co najmniej 6  półek regulowanych na zawieszki do beznarzędziowej zmiany odległości między półkami. Konstrukcja ścian bocznych, wewnętrznych wzmocnień krzyżowych (stężeń), półek i zaczepów do nich jest analogiczna jak w regałach jezdnych.

Regały malowane farbami proszkowymi odpornymi na zadrapania, zabezpieczone antykorozyjnie.  Konstrukcja regałów i sposób ich działania ma zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikowi systemu i pracownikom obsługi. Wszystkie elementy

zewnętrzne regałów powinny być pozbawione ostrych krawędzi.

Plan sytuacyjny pomieszczenia i rozmieszczenia regałów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Łańcucie i Filia w Sędziszowie Małopolskim stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i 2 do Załącznika Nr 1 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Ilekroć w niniejszym opisie wskazane są znaki towarowe lub oznaczenie pochodzenia elementów przedmiotu zamówienia, zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, z tym zastrzeżeniem, że do składanej oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające iż oferowane produkty posiadają parametry nie gorsze niż wskazane przez zamawiającego.